Kielce, 16 stycznia 2019 r.

Zapytanie ofertowe

w postępowaniu dotyczącym zakupu usługi lub towaru

o wartości powyżej 50 tys. zł netto w ramach RPO

w ramach projektu „Kwalifikacje + staż = nowe możliwości” realizowanego przez Wyższą Szkołą Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, przy ul. Jagiellońskiej 109A w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa 8, Poddziałanie 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” na podstawie umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego o numerze RPSW.08.05.01-26-0017/18.

Zwracam się z prośbą o wycenę następującej usługi:

Dostawa urządzeń i oprogramowania:

- Laptopy z systemem operacyjnym – 45 szt. Kod CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe

- Drukarki 3D – 3 szt. Kod CPV: 30232100-5 Drukarki i plotery

- Oprogramowanie do tworzenia grafiki (zakup licencji oprogramowania na 15 stanowisk w szkole)– 3 zest.

- Oprogramowanie do projektowania przestrzennego (oprogramowanie do projektowania przemysłowego i mechanicznego, symulacji, współpracy i obróbki w ramach zintegrowanego zestawu narzędzi od koncepcji do produkcji) – 30 szt.

- Oprogramowanie biurowe Office – 45 szt.

Zamawiający:

Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych

im. prof. Edwarda Lipińskiego

ul. Jagiellońska 109A

25-734 Kielce

NIP 959-11-75-195

Regon 290859878

Termin i miejsce dostawy: maksymalnie 12 dni od daty zawarcia umowy na adres zamawiającego.

Szczegółowy przedmiot zamówienia:

- 45 laptopów z systemem operacyjnym o parametrach minimalnych:

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych |
| --- | --- | --- |
| 1 | Typ | Komputer przenośny typu laptop |
| 2 | Procesor | 64-bitowy o architekturze x86 bądź Coffe Lake, minimum 4 rdzenie / 8 wątków, pamięć podręczna L3 minimum 8MB, sprzętowe wsparcie technologii druku 3D |
| 3 | Pamięć operacyjna | Minimum 8 GB RAM DDR4 |
| 4 | Gniazda pamięci | Minimum 2 typu SO-DIMM |
| 5 | Rozszerzenie pamięci | Maksimum 32 GB RAM DDR4 |
| 6 | Wewnętrzny dysk twardy | 256GB Solid State Drive M2 2280 PCIe + dysk HDD 1TB 5400 rpm SATA |
| 7 | Ilość wew. dysków twardych | Minimum 2 |
| 8 | Napędy optyczne | brak napędu optycznego, można podłączyć zewnętrzny przez USB |
| 9 | Karta grafiki | Dedykowana o architekturze GPU Pascal, minimum 768 rdzeni CUDA. Bufor ramki 4 GB GDDR5, minimalna częstotliwość 1392 MHz, szybkość pamięci minimum 7 Gbps, o maksymalnej rozdzielczości w trybie cyfrowym na poziomie 7680x4320 przy 60Hz, z obsługą kilku wyświetlaczy |
| 10 | Wyświetlacz | 15.6" FullHD (1920x1080px), TN, matowy, 60Hz |
| 11 | Multimedia | Karta dźwiękowa HD Audio, DTS, wbudowane: głośniki stereo, mikrofon, kamera przednia HD, bluetooth wbudowany standardu 4.1, czytnik kart pamięci |
| 12 | Zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | minimum 1 port video: HDMI minimum 2 porty USB: USB 3.0 type-A minimum 1 port audio: audio combo minimum 1 port sieciowy: RJ-45 |
| 13 | Interfejsy sieciowe | karta sieciowa WiFi: wbudowana, Wireless-AC a/b/g/n/AC, karta sieciowa przewodowa: wbudowana, 10/100/1000Mbit |
| 14 | Klawiatura, touchpad | Klawiatura QUERTY, urządzenie wskazujące: touchpad z obsługą gestów |
| 15 | Bateria | akumulator: litowo-jonowy - 3 ogniwa |
| 16 | Zasilacz | zasilacz sieciowy zewnętrzny 135W |
| 17 | Waga | waga maksymalna: 2.5 kg (z akumulatorem) |
| 18 | System operacyjny | Licencja (nieograniczona w czasie) na system operacyjny używany z możliwością instalacji i poprawnego działania wszystkich aplikacji obsługiwanych przez Zamawiającego urządzenia obsługiwane przez ww. system, w pełni współpracujące z usługą Microsoft Office, zapewniające dostępność aktualizacji i poprawek do systemu u producenta systemu bezpłatnie i bez dodatkowych opłat licencyjnych z możliwością wyboru instalowanych poprawek, pozwalające na wielokrotne instalowanie systemu na oferowanym laptopie bez konieczności kontaktowania się Zamawiającego z producentem systemu (lub laptopa). W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę rozwiązania równoważnego, Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich możliwych kosztów, wymaganych w czasie wdrożenia oferowanego rozwiązania, w szczególności związanych z dostosowaniem infrastruktury informatycznej, oprogramowania nią zarządzającego, systemowego i narzędziowego (licencje, wdrożenie), serwisu gwarancyjnego oraz kosztów certyfikowanych szkoleń dla administratorów i użytkowników oferowanego rozwiązania. |
| 19 | Wymagania dodatkowe | Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład laptopa będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza, aby zaoferowane komponenty laptopa pracowały na niższych parametrach niż opisywane w wymaganiach. Komputer musi posiadać pełne okablowanie umożliwiające jego prace jak przewód zasilający zgodny ze standardem europejskim. |
| 20 | Gwarancja producenta | Minimum 24 mc-e - gwarancja producenta z naprawą w miejscu znajdowania się komputera |
| 21 | Zgodność z normami i standardami | Oferowany sprzęt musi być zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z normą jakościową ISO 9001:2008 oraz normą środowiskową ISO 14001:2004. Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania normy Energy Star w wersji co najmniej 6.0. Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania dyrektyw Unii Europejskiej: 2014/35/WE (bezpieczeństwo elektryczne), 2014/30/WE (kompatybilność elektromagnetyczna) i 2009/125/WE (zużycie energii). Oferowany sprzęt powinien poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym. wersji co najmniej 6.0. Oferowany sprzęt musi spełniać wymagania dyrektyw Unii Europejskiej: 2014/35/WE (bezpieczeństwo elektryczne), 2014/30/WE (kompatybilność elektromagnetyczna) i 2009/125/WE (zużycie energii). Oferowany sprzęt powinien poprawnie współpracować z oferowanym systemem operacyjnym. |
| 22 | Akcesoria | Mysz komputerowa bezprzewodowa z zasilaniem bateryjnym 2xAAA z dedykowanym nadajnikiem/odbiornikiem radiowym umożliwiający prace myszki na odległości min 2 metry od nadajnika. |

- 3 drukarki 3D o minimalnej specyfikacji:

| Lp. | Nazwa elementu, parametru lub cechy | Opis minimalnych wymagań technicznych / ilościowych |
| --- | --- | --- |
| 1. | Obszar roboczy | 200 x 200 x 180mm / 7400cm³ |
| 2. | Zakres temperatury pracy dyszy | do 380° C |
| 3. | Ilość głowic | jedna |
| 4. | Temperatura platformy | do 110° C |
| 5. | Dokładność pozycjonowania XYZ | 1.5 mikrona |
| 6. | Rozdzielczość druku | 400 mikronów |
| 7. | Grubość warstwy | min. 90 mikronów |
| 8. | Rodzaj filamentów | Z-FILAMENTS + INNE |
| 9. | Zasilanie | 240 V |
| 10. | Łączność | Karta SD |
| 11. | Gwarancja | Minimalny okres gwarancji zaproponowanych drukarek 3D musi wynosić 24 miesiące gwarancji świadczonej w miejscu eksploatacji sprzętu lub w trybie door to door w sposób nie powodujący dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego |
| 12. | Wymagania ogólne | Drukarki powinny zostać dostarczone jako produkt skalibrowany i gotowy do użytku. Dostarczony sprzęt wraz z oprogramowaniem musi pochodzić z autoryzowanego kanału sprzedaży. Wykonawca dostarczy urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane najpóźniej 12 miesięcy prze datą podpisania umowy, kompletne, wolne od wad, w pełni sprawne i gotowe do użycia, spełniające wymogi bezpieczeństwa oraz techniczne i funkcjonalno – użytkowe. Urządzenie będzie posiadało wymagane certyfikaty CE lub deklaracje zgodności, gwarancje, licencje oraz nośniki instalacyjne dostarczone w formie papierowej lub elektronicznej (na płycie CD/DVD) najpóźniej w dniu podpisania protokołu odbioru. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dostarczył własnym transportem i na własny koszt przedmiot zamówienia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. |

- oprogramowanie w ilości 3 zestawów do tworzenia grafiki  (zakup licencji oprogramowania na 15 stanowisk w szkole)

- oprogramowanie w ilości  30 szt.  do projektowania przestrzennego (oprogramowanie do projektowania przemysłowego i mechanicznego, symulacji, współpracy i obróbki w ramach zintegrowanego zestawu narzędzi od koncepcji do produkcji)

- oprogramowanie biurowe Office w ilości 45 szt.

Oferty należy złożyć do 23.01.2019 r.

Wycenę usługi proszę składać za pomocą faksu 041-345-78-88,

drogą mailową monika.szafraniec@wsepinm.edu.pl

lub w biurze projektu: Kielce, ul. Jagiellońska 109A w godz. 8-16 pok.129

Sposób przygotowania oferty:

Oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres Oferenta, cenę brutto za wykonanie całości zamówienia, ceny jednostkowe za poszczególne materiały (brutto), termin wykonania przedmiotu zamówienia, termin ważności oferty, warunki płatności.

Kryteria oceny ofert:

Kryterium cena – 100 %

Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która w sumie uzyska największą ilość punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

Oferty zostaną ocenione za pomocą systemu punktowego. Maksymalna ilość punktów - 100 otrzyma oferta wykonawcy, który zaproponuje najniższą cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, natomiast oferty pozostałych wykonawców otrzymają odpowiednio mniejsza ilość punktów zgodnie z poniższym wzorem:

P= Cn/Cb*100%

gdzie:

P- liczba punktów przyznanych Wykonawcy

Cn  - najniższa zaoferowa cena

Cb – cena oferty badanej

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, z uwagi na to, że zostały złożone oferty, które otrzymały taką sama ilość punktów, wzywa się wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym przez niego terminie ofert dodatkowych.