Kielce 26.10.2010r

Załącznik nr 1/zal/10/2010 do zapytania ofertowego nr 1/10/2010

Specyfikacja techniczna zamawianego zestawu tablicy interaktywnej.

Projektor

| Technologia wyświetlania | Min. 1 x 0.55” DMD Chip (4:3) |
| --- | --- |
| Rozdzielczość | Min. XGA 1024 x 768 |
| Jasność (STD/ECO) | Min. 2700 ANSI Lumenów / 1917 ANSI Lumenów |
| Kontrast | Min 700 : 1 |
| Głośność (STD/ECO) | Max 34 dB / 29 dB |
| Format Obrazu | 4:3 |
| Waga | Max. 3.9 kg |
| Kompatybilność komputerowa | UXGA, SXGA, WXGA, XGA, SVGA, VGA |
| Kompatybilność wideo | Pal, Pal-M, Pal-N, SECAM, NTSC, NTSC4.43 |
| Jednorodność | 80 % |
| Obiektyw | Min. f = 6.97 mm, F = 2.6 |
| Współczynnik odległości | Od 0.6 : 1 |
| Odległość od ekranu | Max. 3,8m |
| Korekcja Trapezu | Pionowa +/- 15 stopni |
| Rodzaje Projekcji | Min. Przednia, Tylna, Przednia sufitowa, Tylna sufitowa |
| Lampa | Min. 225W UHP (LMP-138) |
| Żywotność lampy (STD/ECO) | Min 3000 h / 4000 h |
| Wymiary | Max. 703,80 mm (szer. + wys. + gł.) |
| Zasilanie | 100 – 240V, 50 – 60Hz. |
| Pobór mocy (STD/ECO) | Max. 320W / 240W, 0.9W w trybie czuwania |
| Wejścia | Min. 1 x HDMI (HDCP) min. 2 x D-Sub15 (RGB) min. 1 x RCA (Composite) 1 x Mini DIN4 (S-Video) 1 x 3.5mm stereo jack (audio) 1 x RJ45 (LAN) 1 x Mini DIN8 (RS232) |
| Wyjścia | 1 x 3.5mm Stereo Jack (audio) 1 x D-Sub15 (monitor) |
| Funkcje | Auto-strojenie |
| Audio | Głośnik min. 8W, mono |
| Pilot zdalnego sterowania | Pilot w technologii na podczerwień |
| Gwarancja | Min. 3 lata na projektor, 3 lata na lampę |
| Języki Menu | Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Włoski, Hiszpański, Portugalski, Holenderski, Szwedzki, Fiński, Węgierski, Rumuński, Rosyjski, Chiński, Koreański i Japoński |
| Dostarczane akcesoria | Pilot bezprzewodowy wraz z bateriami, kabel zasilający, kabel D-Sub15, zaślepka obiektywu ze sznurkiem, instrukcja obsługi na CD-ROM, uchwyt ścienny do projektora krótkoogniskowego na wysięgniku |
| Akcesoria opcjonalne | kabel SCART/D-Sub15 (POA-CA-SCART) kabel Components/D0Cub15 (POA-CA-COMPVGA) |

Tablica Interaktywna

| Przekątna tablicy | Od 87” do 88" |
| --- | --- |
| Przekątna powierzchni roboczej | Max. 79" |
| Technologia | Pozycjonowanie w podczerwieni |
| Rodzaj powierzchni | Matowa, ceramiczna, suchościeralna, magnetyczna, żadne uszkodzenie nie wpływa na działanie tablicy |
| Sposób obsługi | Pióro bez konieczności stosowania baterii, palec lub dowolny wskaźnik |
| Format obrazu | 4:3 |
| Rozdzielczość rzeczywista | Min. 4096 x 4096 |
| Dokładność odczytu | Min. 3 mm |
| Prędkość kursora | Max. 120"/sekundę |
| Czas reakcji | Max. Pierwsza kropka: 25ms, ciągła kropka: 8ms |
| Komunikacja | Min 1 x USB |
| Paski skrótów | Po obu stronach tablicy, stanowiące integralną część powierzchni |
| Wymiary tablicy | Max. 1824 x 1301 mm |
| Powierzchnia robocza | Min. 1642 x 1159 mm |
| Waga tablicy | Max. 26 kg |
| System operacyjny | Windows 2000/XP/Vista/7 32 bit i 64 bit |
| Zasilanie | Port USB |
| Akcesoria | Min. 3 pisaki zakończone gąbką (czerwony, czarny, niebieski), wymazywacz, wskaźnik teleskopowy, inteligentna półka na pisaki, kabel USB, min. 7.5 m, uchwyty do montażu na ścianie, oprogramowanie w języku polskim, instrukcja obsługi |
| Język oprogramowania | Język polski |
| Wybrane funkcje oprogramowania | Inteligentna półka na pisaki - zmiana koloru pisaka w zależności od tego który jest podniesiony, zmiana na funkcję wymazywania w przypadku podniesienia wymazywacza Funkcja rozpoznawania pisma odręcznego - m.in. w języku polskim Rozpoznawanie gestów wykonanych na tablicy Autozapis - umożliwia automatyczne zapisywanie zmian w pliku co zadany interwał czasu Wbudowane interaktywne narzędzia przedmiotowe - do nauki matematyki, chemii, fizyki i języka angielskiego Zarządzanie obiektami - m.in. funkcja blokowania, grupowania i rozgrupowania obiektów graficznych Definiowanie skrótów - do wybranych programów, folderów, plików, dostępne z menu ekranowego Funkcja “chwytania obrazu” - ułatwia pracę niższym osobom oraz daje możliwość szybkiego uzyskania dodatkowego miejsca do pracy na tablicy |
| Gwarancja | 36 miesięcy (na powierzchnię i elektronikę,) |

Uchwyt

Regulowana długość ramienia w zakresie  min 63.5- max 130.5 cm

Możliwość regulacji pochylenia w osi uchwytu min. +/- 41 °

- Możliwość regulacji pochylenia na boki min  +/- 40 °

Maksymalny udźwig – 12 kg

Możliwość ukrycia kabli w uchwycie

Materiał - aluminium

Kolor biały

- Dodatkowa linka odciążająca w zestawie

Okablowanie

Kabel VGA min 10m FERRYT 2szt

Kabel USB min 6m FERRYT

Gniazdo natynkowe z wtykami VGA, USB - certyfikowane

Koryta natynkowe dzielone długość 10m

Elementy montażowe (kołki montażowe, śruby, wkręty)

Półka pod komputer typu SFF (kolor wg. Zaleceń Zleceniodawcy) wymiary 300mmx400mm montowana prostopadle do ściany

Kable połączeniowe komputerowe umożliwiające połączenie jednostki z tablica i projektorem – ekranowane

Specjalista ds. Obsługi technicznej projektu:

Marcin Misiak

Kierownik projektu:

Michał Łatasiewicz